## Slide 1
مشروع الشبكات
تصميم وتطبيق شبكة آمنة وفعالة
إعداد الطالب

## Slide 2
توبولوجيا الشبكة والأجهزة المستخدمة
الراوتر المركزي
استخدمت راوتر Cisco 1941 ليكون المركز الرئيسي وبوابة العبور للشبكة.
يوفر خدمات التوجيه بين الـ VLANs.
يدير خدمات NAT و VPN.
يعمل كخادم DHCP أساسي.
•
•
•
السويتشات
تم توزيع المهام على سويتشات متنوعة لضمان كفاءة الأداء:
سويتش عادي (Switch1) للأجهزة الطرفية.
سويتشات متعددة الطبقات (Switch0, Switch2).
توزيع الحمل وتقليل الازدحام.
•
•
•
الأجهزة الطرفية
تتضمن الشبكة أجهزة كمبيوتر تمثل المستخدمين في أقسام مختلفة:
PC0, PC1, PC2 للموظفين.
خادم مركزي (Server0).
توصيل يضمن عزل الأقسام تقنياً.
•
•
•

## Slide 3
تقسيم الشبكة (VLANs)
الأهداف التنظيمية
قمت بتقسيم الشبكة إلى عدة VLANs لضمان التنظيم والأمان. يساهم هذا التقسيم في تقليل الازدحام وتسهيل التحكم في الوصول بشكل فعال.
توزيع الـ VLANs
رقم الـ VLAN
الاسم
القسم المستهدف
100
IT_VLAN
تقنية المعلومات
110
FINANCE_VLAN
المالية
200
SERVER_VLAN
الخوادم
999
BLACKHOLE
الحماية (Native)
الفوائد التقنية
أمان عالٍ عبر عزل الأقسام تقنياً.
تحسين الأداء بتقليل نطاق البث.
سهولة إدارة الشبكة والمستخدمين.

## Slide 4
توزيع عناوين الـ IP (يدوي وتلقائي)
الإعداد اليدوي (Manual)
اعتمدت في هذه المرحلة ضبط عناوين IP يدوياً لبعض الأجهزة pc1,pc0 لضمان ثبات العناوين وعدم تغيرها.
هذا الإجراء ضروري للخوادم لضمان وصول الأجهزة الأخرى إليها عبر عنوان ثابت ومحدد.
التوزيع التلقائي (DHCP)
تم تفعيل خدمة DHCP لتخصيص العناوين للأجهزة تلقائياً، مما يسهل عملية الإدارة ويقلل الأخطاء.
هذه هي التفاصيل الأساسية التي اعتمدت عليها في ربط الأجهزة ببعضها البعض داخل الشبكة.
نماذج تطبيقية
جهاز PC0: تم ضبطه ليستلم عنوان IP الخاص به عبر DHCP من السيرفر
الخادم: تم ضبطه بعنوان IP يدوي ثابت لضمان استمرارية الخدمات.

## Slide 5
التوجيه بين الـ VLANs
أهمية التوجيه
لتمكين التواصل بين الـ VLANs المختلفة، قمت بتفعيل التوجيه (Routing). ساهمت هذه الخطوة في ربط الشبكة بالكامل بشكل متسق ومنظم رغم العزل المنطقي.
Router-on-a-Stick
طبقتها على الراوتر (Router0) لتمكين التوجيه بين الـ VLANs المرتبطة بالسويتش العادي عبر منفذ فيزيائي واحد مقسم منطقياً.
استخدمت Sub-interfaces لكل VLAN.
Layer 3 Switching
استخدمت السويتشات متعددة الطبقات لضمان توجيه أسرع ومباشر داخل السويتش نفسه دون الحاجة للرجوع إلى الراوتر في كل عملية.
اعتمدت على واجهات SVI للسرعة.

## Slide 6
خدمة الـ DHCP في الشبكة
الراوتر (Router0)
الراوتر مسؤول عن:
إدارة عناوين قسم تقنية المعلومات.
توفير البوابة الافتراضية تلقائياً.
السويتش (Switch0)
استخدمت قدرات السويتش متعدد الطبقات لتوزيع العناوين داخلياً:
إدارة عناوين قسم المالية.
تقليل حركة البيانات الموجهة للراوتر.
الخادم (Server0)
الخادم مخصص لتوزيع العناوين لشبكة الخوادم والأجهزة المرتبطة بها:
توزيع العناوين لـ VLAN 200.
ضمان استقرار توزيع العناوين.
سهولة مراقبة الأجهزة المتصلة.

## Slide 7
حماية الشبكة (NAT & ACL)
خدمة الـ NAT
تم تفعيل NAT على الراوتر لتحويل العناوين الداخلية إلى عناوين عامة عند الخروج للإنترنت.
إخفاء تفاصيل البنية التحتية للشبكة.
توفير استهلاك عناوين IP العامة.
توفير طبقة حماية إضافية من الخارج.
قوائم الـ ACL
طبقت قوائم التحكم بالوصول (ACLs) لتحديد الصلاحيات ومنع الوصول غير المصرح به للأقسام.
منع الوصول غير المصرح به تقنياً.
تصفية حركة البيانات (Traffic Filtering).
تأمين الخوادم والبيانات الحساسة.
الـ VPN الآمن
تم إعداد VPN لتوفير اتصال آمن ومشفر للمستخدمين المصرح لهم من خارج الشبكة.
تشفير كامل لكافة البيانات المنقولة.
اتصال آمن عبر شبكة الإنترنت العامة.
ضمان خصوصية وسلامة البيانات.

## Slide 8
بروتوكول ARP
العنصر الأساسي
يعتبر بروتوكول ARP المسؤول الأول عن ربط عناوين IP المنطقية بعناوين MAC الفيزيائية داخل الشبكة المحلية.
بدون هذا البروتوكول، لا يمكن للأجهزة التعرف على مواقع بعضها البعض داخل بيئة Ethernet حتى في نفس الـ VLAN.
آلية العمل
يقوم البروتوكول بعملية مطابقة (Mapping) دقيقة بين العناوين:
IP Address
MAC Address
يكتشف عنوان MAC للجهاز المستهدف لضمان وصول البيانات بدقة تامة.
الأهمية في المشروع
حرصت على تفعيل بروتوكول ARP بشكل صحيح لضمان توجيه البيانات إلى الجهاز المستهدف بدقة وبدون تأخير.
هو البروتوكول التأسيسي الذي يمهد الطريق لعمل كافة الخدمات الأخرى مثل DHCP و NAT.

## Slide 9
تأمين الـ VLANs ضد الهجمات
التهديدات الأمنية
تم التركيز بشكل مكثف على الحماية من هجمات VLAN Hopping و Double Tagging التي قد تمنح المهاجم وصولاً غير مصرح به للشبكات الأخرى.
الإجراءات الوقائية
تم تعطيل خاصية التفاوض التلقائي (DTP) وضبط كافة منافذ المستخدمين على وضع الوصول (Access Mode) الصريح.
switchport mode access switchport nonegotiate
عزل الـ Native VLAN
تغيير الـ Native VLAN إلى 999 (BLACKHOLE) لمنع محاولات الاختراق عبر التلاعب بالـ Tagging وضمان عزلها التام.
switchport trunk native vlan 999

## Slide 10
التحقق من الإعدادات
أوامر التحقق
استخدمت مجموعة من الأوامر لفحص الشبكة والتأكد من سلامة التكوين لكافة المنافذ والـ VLANs:
# show ip int brief
# show vlan brief
# show ip route
استقرار النظام
تمت مراجعة حالة المعالج والذاكرة في الأجهزة الأساسية لضمان عدم وجود أي ضغط ناتج عن الإعدادات الجديدة.
# show processes cpu
# show memory
تظهر النتائج أن البنية التحتية مهيأة للعمل وفق المعايير المطلوبة.
مراجعة التكوين
تمت مراجعة ملف الإعدادات الجاري (Running Config) للتأكد من عدم وجود تعارض بين الخدمات المطبقة.
# show running-config
# show ip dhcp binding
كافة الإعدادات موثقة ومستقرة داخل النظام.

## Slide 11
الخلاصة والتعلم من المشروع
نتائج المشروع
تم بفضل الله تصميم شبكة متكاملة، آمنة، وفعالة تلبي كافة المتطلبات التقنية التي تم التخطيط لها في البداية.
الشبكة الآن مهيأة للتعامل مع المستخدمين وتأمين بياناتهم وفق أعلى المعايير المتبعة.
الخبرات المكتسبة
اكتسبت من خلال هذا المشروع خبرة عملية في الربط بين العناوين الثابتة والتلقائية وتأمين الشبكات من الثغرات.
أظهر المشروع أهمية التخطيط السليم للـ VLANs والتوجيه في بناء بنية تحتية قوية ومستدامة.
خاتمة
كانت تجربة تقنية ثرية ومفيدة جداً في مجال هندسة الشبكات.
شكراً لحسن استماعكم